Załącznik nr 1

Szczegółowy zakres robót obejmuje materiały i robociznę

| Lp. | Opis | j. m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Prace rozbiórkowe |
| 1. | Zdjęcie wykładziny PCV (nie jest przyklejona) | m2 | 17,67 |
| 2. | Wykucie otworu drzwiowego w ścianie z cegły typu „suporeks’ o gr. 12 cm 2,1*1 | Szt. | 1 |
| Prace montażowe i wykończeniowe |
| 1. | Postawienie ścianki działowej z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe (kształtownik U-75) 6,9*3,9 | m2 | 26,91 |
| 2. | Wykonanie z profili stalowych do płyt g-k poziomej konstrukcji podtrzymującej ścianę działową w pionie (brak możliwości przymocowania profili U do sufitu) | mb | 19,80 |
| 3. | Montaż ościeżnicy stalowej 0,9*2,05 | Szt. | 1 |
| 4. | Montaż skrzydła drzwiowego, klamka na zamek patentowy, wkładka patentowa klasy „B”. 0,9*2,05 | Szt. | 1 |
| 5. | Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi (kolor) (5,7+3,1)*2*3,9 | m2 | 68,64 |
| 6. | Gruntowanie podłoża przed położeniem płytek 5,7*3,1 | m2 | 17,67 |
| 7. | Położenie płytek gresowych 30x30 na zaprawie klejowej 5,7*3,1 | m2 | 17,67 |