Zelów dnia 27.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Umowy NR 174_I/2018 o realizację zadania publicznego zleconego 
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2017-2020 r. pod tytułem: „Cudowny Wiek” Fundacja Rozwoju Gminy Zelów (Zamawiający), zwraca się 
z prośbą o złożenie oferty cenowej na „Dostawę i wymianę wykładzin dywanowych w salach szkoleniowych Fundacji Rozwoju Gminy Zelów” z uwzględnieniem poniższych wymagań:

- Przedmiot zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i wymianie wykładzin dywanowych w salach szkoleniowych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 82,50 m2 oraz wykonaniu cokołów z wklejonym paskiem wykładziny (ok. 2,58 m2 ) spełniającej poniższe minimalne wymagania:

- wykładzina dywanowa do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o średnim natężeniu ruchu;

- klasa użytkowa >= 32;

- rodzaj wykładziny – rulon;

- gramatura runa >= 730 g/m2;

- struktura strzyżona;

- gęstość tkania >= 225 000/m2;

- antystatyczna;

- odporna na oddziaływanie krzeseł na kółkach;

- rodzaj włókna – poliamid 100%;

- kolor w odcieniach szarego

- palność – Bfl-s1 lub Cfl-s1

- posiadająca atesty/certyfikaty ppoż. i higieniczne europejskie lub PN dopuszczające do stosowania na terenie RP

  - Zakres prac do wykonania:

- zerwanie starych wykładzin (ok. 82,50 m2) i cokołów z wklejonym paskiem wykładziny (ok. 51,68 mb);

- dokonanie drobnych napraw podłoża pod wykładziny, oczyszczenie 
i zagruntowanie podłoża;

- montaż wykładziny dywanowej na podłodze sali szkoleniowej 
o powierzchni ok. 53,46 m2, wymiarach (ok. 8,10 m x ok. 6,60 m);

- wykonanie cokołów z wklejonym paskiem wykładziny (ok. 1,56 m2 przy wysokości ok. 5 cm  i długości ok. 31,21 m;

- montaż wykładziny dywanowej na podłodze sali szkoleniowej 
o powierzchni ok. 29,04 m2,wymiarach (ok. 6,60 m x ok. 4,40)

- wykonanie cokołów z wklejonym paskiem wykładziny (ok. 1,02 m2 przy wysokości ok. 5 cm i długości ok. 20,47mb);

- montaż 3 sztuk listew progowych aluminiowych o długości: 90 cm, 100 cm i 100 cm

- estetyczne wykończenie łączeń;

- zabezpieczenie pomieszczeń, w których prowadzone będą prace przed zabrudzeniem;

- usunięcie wszelkich nieprawidłowości po wykonanych pracach.

  - Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się 
z miejscem wykonania usługi, celem dokonania ostatecznego pomiaru oraz uzgodnienia zakresu prac związanych z przygotowaniem podłoża pod montaż wykładziny.

- Termin realizacji zamówienia:

  - Zamówienie należy wykonać do dnia 17.08.2018 r.

  - Prace będą wykonywane w dni robocze w godzinach 800 - 1900 lub po wcześniejszym uzgodnieniu w sobotę.

- Osoba ze strony zamawiającego uprawniona do kontaktu:

Wojciech Pajewski, tel. 606 214 378, e-mail: w.pajewski@frgz.pl

- Miejsce i termin składania ofert:

4.1. Pisemną ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób z pośród podanych niżej form, w terminie do 06.07.2018 r.

- przesłać pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4 z dopiskiem na kopercie: „Dostawa 
i wymiana wykładzin dywanowych na salach szkoleniowych”

- dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4 z dopiskiem na kopercie: „Dostawa i wymiana wykładzin dywanowych na salach szkoleniowych”

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

- Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z najniższą ceną brutto za wykonanie całości zamówienia.

- Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

6.1. Wypełniony formularz ofertowy.

6.2. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym.

6.3. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wzorcowych próbek kolorystyki 
i struktury materiałów wykładziny dywanowej, odpowiadających wymaganiom określonym w punkcie 1.1. niniejszego zapytania ofertowego.

6.4. Kopie atestów na proponowane materiały, wyroby, m.in.: kleje, wykładziny (atesty/certyfikaty p.poż. i higieniczne europejskie lub PN dopuszczające do użycia na terenie RP).

- Warunki płatności:

7.1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

7.2. Płatność realizowana będzie przelewem, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Kary umowne:

Wykonawca zapłaci wynajmującemu kary umowne:

- za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie w okresie gwarancyjnym uszkodzeń w przedmiocie umowy w terminie dłuższym niż 10 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia, Zamawiający ma prawo – niezależne od obciążenia Wykonawcy kosztami wykonawstwa zastępczego – obciążyć Zamawiającemu karą umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień od daty powstania uszkodzenia do czasu jego usunięcia.

- Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy liczonej od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

- Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 4 – Rzut przyziemia